Dernière mise à jour : 14 novembre  2016

# Exercices chapitre 8

| Théorie | Couplage série de condensateurs | Couplage parallèle de condensateurs | Couplage mixte de condensateurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Charge de condensateur | Décharge de condensateur | Charge et décharge de condensateur | Charge et décharge de condensateur avec C.I. |
| Autres exercices | QCM |  |  |

## Théorie

|  | Citer la loi des charges. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): 2 charges de même nom se repoussent 2 charges de nom contraire s’attirent | SP |
|  | Citer 2 façons de se charger en électricité statique. |  |  |
| Réponse(s): marcher avec des chaussures isolantes sur une moquette Frottement des habits contre des matériaux isolants | SP |
|  | Citer 3 précautions à prendre pour éviter les risques d’accidents provenant de l’électricité statique. |  |  |
| Réponse(s): mettre à la terre les matériaux conducteurs, ioniser l’air, humidifier l’air ambiant aux environs de 70% | SP |
|  | Citer 2 applications pratiques utilisant l’effet électrostatique. |  |  |
| Réponse(s): photocopieurs, traitement de peinture, filtre à poussière, fabrication du papier de verre | SP |
|  | Qu’est-ce qu’un condensateur ? (détails) |  |  |
| Réponse(s): c’est 2 plaques conductrices qui se font face séparée par un diélectrique | SP |
|  | Qu’est-ce que la rigidité diélectrique ? |  |  |
| Réponse(s): C’est l’intensité du champ électrique capable de provoquer une décharge à travers le diélectrique | SP |
|  | Qu’est-ce qu’un diélectrique ? |  |  |
| Réponse(s): C’est un isolant placé entre les armatures d’un condensateur | SP |
|  | Dans le dessin ci-dessous, dessiner les lignes du champ électrique. |  |  |
| Réponse(s): ligne allant de + vers – (plaque supérieur) et ligne allant de + vers – (plaque inférieur) | SP |
|  | Une charge électrique fixe A est distant d’une charge électrique mobile B. Que se passe-t-il ? |  |  |
| Réponse(s): B est repoussé par A | SP |
|  | Une charge électrique fixe A est distant d’une charge électrique mobile B. Que se passe-t-il ? |  |  |
| Réponse(s): B est attiré par A | SP |
|  | Quelles précautions doivent être prises lors de la manipulation de carte électronique ou de certains composants électroniques ? |  |  |
| Réponse(s): Se mettre à la terre via un bracelet. Travailler sur un tapis antistatique, mettre à la terre l’emballage antistatique avant de sortir la carte ou le composant électronique. Travailler avec un ioniseur | SP |

Retour au haut de la page

## Couplage série de condensateurs

|  | Calculer la capacité CAB équivalente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : CAB = 24,5 μF | SP |

Retour au haut de la page

## Couplage parallèle de condensateurs

|  | Calculer la capacité CAB équivalente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : CAB = 30μF | SP |

Retour au haut de la page

## Couplage mixte de condensateurs

|  | Calculer la capacité CAB équivalente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : CAB = 10,82 mF | SP |
|  | Calculer la capacité CAB équivalente |  |  |
| Réponse(s) : CAB = 33,1 mF | SP |
|  | Calculer la capacité CAB équivalente |  |  |
| Réponse(s) : CAB = 78,75 mF | SP |
|  | Calculer la capacité CAB équivalente |  |  |
| Réponse(s) : CAB = 87,14 mF | SP |
|  | Calculer la capacité totale du circuit ci-dessous. |  |  |
| Réponse(s) : CAB=16,5 μF avec C1235=21,3 μF | SP |

|  | Déterminer la valeur de CAB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : CAB=50 μF | SP |
|  | Calculer le condensateur équivalent. (C1=0.1µF, C2=47nF et C3=1000pF) |  |  |
| Réponse(s): Céqu = 33 nF | SP |
|  | Calculer le condensateur équivalent pour chaque schéma. Avec C1=10µF, C2=2µF et C3=1000nF |  |  |
| Réponse(s): a) Céqu=625 ηF ; b)Céqu=13 μF ; c)Céqu=2,67 μF | SP |
|  | Vous avez à disposition 2 capacités de 100 ηF et 2 capacités de 220 ηF. Vous devez prendre une partie ou la totalité des condensateurs que vous mettrez en série ou en parallèle afin d’obtenir les capacités suivantes : 420 nF 210 nF Pour chaque point, dessiner le schéma électrique et indiquer les valeurs des composants |  |  |
| Réponse(s): | SP |
|  | La capacité équivalente du schéma ci-dessous est de 155nF. Calculer la capacité C3 en sachant que C1=C2=100nF et C4=470nF |  |  |
| Réponse(s): C3=219 ηF | SP |

Retour au haut de la page

|  | Trois condensateurs de 15µF, 470 nF et 20000pF sont placés en parallèle. Calculer la capacité équivalente du circuit. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): C=15,5 μF | SP |
|  | Trois condensateurs de 10µF, 20µF et 30µF sont placés en série. Calculer la capacité équivalente du circuit. 10 V. Après 5 τ il est chargé |  |  |
| Réponse(s): Céqu=5,46 μF | SP |
|  | Un condensateur de 5µF est placé en série avec un groupe composé de deux condensateurs de 5 µF et 20µF placés en parallèle. Calculer la capacité équivalente du circuit. |  |  |
| Réponse(s): Céqu=4,17 μF | SP |
|  | La capacité équivalente du schéma ci-dessous est de 155 nF. Calculer la capacité C3 en sachant que C1=C2=100nF, C4=470 nF et C5=1 µF. |  |  |
| Réponse(s): C5=1,74 μF | SP |

Retour au haut de la page

## Charge de condensateur(s)

|  |  | a) Que vaut Uc 10 s après la fermeture de l'interrupteur ? b) Que vaut Uc 15 s après la fermeture de l'interrupteur ? c) Que vaut ic 5s après la fermeture de l'interrupteur ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : τ= 10 s. a) Uc= 63% de 24 V, soit 15,1 V a) Uc= 18,6 V b) uc=9,44V; uR=14,66V ; ic= 146 mA | SP |
|  |  | Que vaut UR 5 ms après la fermeture de l'interrupteur ? |  |  |
| Réponse(s) : τ=10 ms ; uR=7,28 V; uc=4,72 V | SP |
|  |  | Que vaut Uc 6 ms après la fermeture de l'interrupteur ? |  |  |
| Réponse(s) : τ=3,75 ms ; Uc= 39,9 V | SP |
|  |  | a) Que vaut UR1 12 ms après la fermeture de l'interrupteur ? b) A quel instant IR1 = 36,2 mA |  |  |
| Réponse(s) : τ=5 ms ; Uc=90,9 V ; b) t=3,64 ms | SP |
|  |  | Représenter graphiquement la tension Us à la fermeture de l'interrupteur. |  |  |
| Réponse(s) : τ = 1 s ; us=5 V après 5τ | SP |
|  | a) A partir de la fermeture de S, après combien de milli-secondes Uc = 90% de U ? b) Que vaut Uc après 100 ms ? |  |  |
| Réponse(s) : a) après 483,5 ms ; b)Uc=19 V | SP |

|  |  | Après combien de temps, à partir de la fermeture de l'interrupteur, iR2= 15 uA ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : τ = 160 ms , après t = 192 ms | SP |
|  | Déterminer la valeur du condensateur Cx. |  |  |
| Réponse(s) : Cx = 600 μF | SP |
|  | Le condensateur C est déchargé. Quels seront la tension uR et le courant i 15 secondes après la fermeture de l’interrupteur s. |  |  |
| Réponse(s) : UR= 2,68 V, i = 5,36 mA | SP |
|  | Un circuit série RC (R=1000 Ω et C = 20 µF), est mis sous tension, grâce à une source continue de 24 V. Quel courant circulera dans le circuit à l’enclenchement, à t = 0 s ? Quel sera le courant à t = 5 τ ? |  |  |
| Réponse(s) : i = 24 mA, i = 0 mA | SP |

|  | Calculer la valeur de Cx i = f (t) observé à la fermeture de S1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : Cx=200 μF | SP |
|  | Calculer la valeur de Cx iCx = f (t) observé à la fermeture de S1 |  |  |
| Réponse(s) : C x =72 nF | SP |
|  | Déterminer la valeur du condensateur Cx. |  |  |
| Réponse(s) : τ =10 ms , Céq= 100μF, Cx = 600 μF | SP |

|  | Calculer la valeur de Cx A la fermeture de l'interrupteur on observe : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : Cx=6,15mF | SP |
|  | Dans le circuit suivant, quel sera la constante de temps du circuit si S1 est ouvert ou fermé ? Les condensateurs sont identiques. | 1 |  |
| Réponse(s) : S1 ouvert : τ=RC/2 ; S1 fermé : τ= RC. La constante de temps double lorsque l’interrupteur S1 est fermé | SP |

Retour au haut de la page

## Décharge de condensateur

|  | A l’ouverture de S, représenter la caractéristique de uc =f (t) et ic =f(t) et calculer les valeurs de τ , Ic max. et Uc max. Reporter TOUTES les valeurs calculées sur chacun des graphes. On suppose que S a été fermé suffisamment longtemps pour que le condensateur se soit chargé complètement. NB : N’oublier pas de reporter la grandeur et l’unité de chaque axe. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : τ=10μs , Uc max = 5 V , ic max = - 1A | SP |
|  | Représenter avec précision uc = f (t) au moment de l’ouverture de l’interrupteur S. On suppose que S a été fermé suffisamment longtemps pour que le condensateur se soit chargé complètement. |  |  |
| Réponse(s) : τ=10 ms, Uc=12 V | SP |

Retour au haut de la page

## Charge et décharge de condensateur

|  | U = 100 V; R1 = 1 kΩ; R2 = 2 kΩ; C = 3 uF | S1 a été fermé 20 ms, puis ouvert. Que vaut iR2 10 ms après la fermeture de l'interrupteur S2 ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : τ1 = 3 ms; donc après 5 τ, soit 15 ms, uc=100 V (à la charge) τ2 = 6 ms; uc= 18,88 V après 10 ms (à la décharge); iR2 = 9,44 m A | SP |
|  | U = 150 V; R1 = 1 kΩ; R2 = 2 kΩ; C = 2 uF | S1 a été fermé 20 ms, puis ouvert. Combien de temps à partir de la fermeture de l'interrupteur S2, UR2 = 36 V ? |  |  |
| Réponse(s) : τ1 = 2 ms; donc après 5 τ, soit 10 ms, uc=150 V (à la charge) τ2 = 4 ms; uR2 = 36 V après 5,71 ms | SP |
|  | Tracer la caractéristique de charge et décharge du condensateur suivant, soit ic = f(t) et uc = f(t) . A chaque fois S1 reste dans sa position jusqu'à ce que le condensateur se soit complètement chargé ou déchargé. |  |  |
| Réponse(s) : τcharge=250 μs , τdécharge=500 ms , Uc = U = 50 V | SP |

Retour au haut de la page

|  | Dessiner (sans faire de calcul !) la caractéristique uc = f(t) du circuit suivant lors de la charge et décharge du condensateur. Identifier chaque axe avec unité et échelle. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : τcharge=10 ms , τdécharge=30 ms , Uc = U = 100 V | SP |

Retour au haut de la page

## Charge et décharge de condensateur avec conditions initiales

|  |  | Conditions initiales: Uc= 3 V Que vaut uc 7 s après la fermeture de l'interrupteur ? |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : τ= 10 s; uc= 13,6 V | SP |
|  |  | Conditions initiales: Uc = 6 V A partir de la fermeture de l'interrupteur, combien de temps faut-il pour que uc = 13 V ? |  |  |
| Réponse(s) : τ= 10 s; t =4,92 s. | SP |
|  |  | Conditions initiales: Uc= - 5 V Que vaut uc 2 s après la fermeture de l'interrupteur ? |  |  |
| Réponse(s) : τ= 10 s; uc= 257 mV | SP |
|  |  | Conditions initiales: Uc = -4 V A partir de la fermeture de l'interrupteur, combien de temps faut-il pour que uc = 4 V ? |  |  |
| Réponse(s) : τ= 10 s; t =3,37 s. | SP |
|  | a) Le condensateur C est chargé à 70 V. Combien de temps après la fermeture de l'interrupteur S la tension U2 vaudra-t-elle 115 V ? b) Le condensateur C est chargé à 45 V. Que vaut U2 120 s après la fermeture de l'interrupteur S ? |  |  |
| Réponse(s) : τ= 50 s ; a) t = 21,24 s b)U2= 185,9 V | SP |
|  | U = 50 V; R1 = 1 kΩ; R2 = 2 kΩ; C = 1,5 uF | S1 a été fermé 1 ms, puis ouvert. Que vaut uc 7,5 ms après la fermeture de l'interrupteur S2 ? |  |  |
| Réponse(s) : τ1 = 1,5 ms; uc= 24,33 V après 1,5 ms (à la charge) τ2 = 3 ms ; uc= 2 V après 7,5 ms (à la décharge) | SP |
|  | Temporisation de la mise au repos d’un relais. Le relais doit relâcher seulement 0,6 s après l’ouverture de l’interrupteur S. De quelle valeur doit être le condensateur C si le relais relâche à 8V ? La résistance du relais s’élève à 1200 Ω. |  |  |
| Réponse(s): C=1,23 mF avec τ=1,48'' | SP |
|  | Lorsqu’on presse sur l’interrupteur S, on mesure, après 200 ms, une tension Uc de 6 VDC. On vous demande de calculer C tout en sachant que le condensateur avait, avant de presser sur S, une tension de 12 VDC et que la résistance vaut 12k( |  |  |
| Réponse(s): C=24 μF | SP |
|  | Lorsqu'on presse sur l'interrupteur S, on mesure, après 200000 μs, une tension de 4000 mV. On vous demande de calculer C tout en sachant que le condensateur avait, avant de presser S, une tension de 12V. La résistance a une valeur de 12 kΩ. |  |  |
| Réponse(s): C=10,36 μF | SP |
|  |  | Conditions initiales: Uc= - 5 V Que vaut ic 5 s après la fermeture de l'interrupteur ? |  |  |
| Réponse(s) : τ= 10 s; uc= 6,41 V; uR=17,6 V; i=176 mA | SP |

Retour au haut de la page

## Autres exercices

|  | On fabrique un condensateur au moyen de 2 feuilles d’aluminium de 15 mm de large, séparée par une bande de mica de 90 μm d’épaisseur. Calculer la longueur d’une bande sachant que ce condensateur a une capacité de 45 nF. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s) : L=5,08 m; εr=6; A = 76,2.10-3 m2 | SP |
|  | Quelle est la capacité d’un condensateur qui a accumulé une charge de 3 mC sous une tension de 60 V. |  |  |
| Réponse(s) : C = 50 μF | SP |
|  | Un condensateur est constitué de deux feuilles d’aluminium de 60 mm de large et de 15 m de longueur, séparé par du papier paraffiné dont la permittivité est 2,5. Sachant que ce condensateur a une capacité de 250 nF, calculer l’épaisseur du diélectrique. |  |  |
| Réponse(s) : épaisseur = 79,7 μm | SP |
|  | Un condensateur est fabriqué selon le dessin ci-dessous. Calculer la valeur du condensateur. Ainsi que la tension maximale admissible avec un facteur de sécurité de 2 |  |  |
| Réponse(s): C = 41,8 pF avec εr=6 ; U = 3 kV avec Ed mica=600 kV / cm | SP |
|  | Un condensateur de 37 nF possède des armatures rectangulaires de 3 cm de large sur 100 mm de long. Ces deux armatures sont éloignées de 5 µm. Déterminer la nature du diélectrique et calculer la tension maximale admissible si on désire un facteur de sécurité de 3. |  |  |
| Réponse(s): εr = 7 c’est donc du mica ; U=100 V avec Ed mica=600 kV / cm | SP |
|  | Deux plaques conductrices, séparées par de l’air (sec), sont éloignées de 50 µm. Quelle tension maximale peut-on appliquer aux bornes de ces deux plaques pour qu’il n’y ait pas de décharge (arc électrique) entre les deux plaques ? |  |  |
| Réponse(s): U = 150 V | SP |
|  | Une résistance et un condensateur sont placés en série. Que se passe-t-il si l’on alimente le circuit avec une tension de 10V ? |  |  |
| Réponse(s): le condensateur se charge exponentiellement jusqu’à 10 V. Après 5 τ il est chargé. | SP |
|  | Un condensateur au papier supporte une tension maximale de 1000 V. Quelle tension supporterait-il si c’était un condensateur au mica ? |  |  |
| Réponse(s): Uc=2000 V car Ed papier = 300 kV/cm et Ed mica=600 kV / cm | SP |
|  | Deux plaques de 120 mm2 sont placées face à face. On applique une tension de 1000V aux bornes des deux plaques et, entre les deux plaques, on place du papier paraffiné. Calculer l’épaisseur minimum du papier pour qu’il n’y ait pas de décharge à travers. |  |  |
| Réponse(s): d=33,33 μm | SP |

Retour au haut de la page

## QCM

|  | Comment détermine-t-on le temps correspondant approximativement à une décharge complète de condensateur ? t = R/C t = C/R t = R•C t = 5•R•C t = 5•R/C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réponse(s): t = 5 RC | SP |
|  | Attention : 2 réponses sont justes ! De quoi dépend l’intensité du champ électrique d’un condensateur ? La tension Le courant La grandeur de la plaque L’écartement entre les plaques Le matériau du diélectrique |  |  |
| Réponse(s): la tension et l'écartement entre les plaques | SP |
|  | Le condensateur d’un circuit RC série met 50 ms pour se charger totalement lorsqu’il est soumis à une tension de 10V. Combien de temps faudra-t-il pour charger totalement le condensateur si on alimente le circuit avec 20V ? 0,005 s 25 ms 100 ms 0,05 s 1 s |  |  |
| Réponse(s): 0,05 s | SP |
|  | Le condensateur d’un circuit RC série met 50 ms pour se charger totalement lorsqu’il est soumis à une tension de 10V. Combien de temps faudra-t-il pour charger totalement le condensateur si on place un condensateur identique en parallèle au premier condensateur ? 0,1 s 50 ms 25 ms 75 ms 0,05 s |  |  |
| Réponse(s): 0,1 s | SP |

Retour au haut de la page

# Text boxes

B

A

+

+        +

+   +

+

+

+++++

B

A

-    -

-     -    -

-   -

+

+++++

B

A

+

+      +

+   +

-

-

-

-

-

-

C4=5mF

C3=200 uF

C2=2mF

C1 =4.36 uF

C5 = 15 uF

C 6=10 uF

C7 = 27 uF

A

B

C3

C2

C1

C1

C2

C3

C1

C2

C3

C1

C3

C2

a)

b)

c)

b)

a)

C1

C3

C2

C4

C5

Us

Ue=5V

U = 50 V

S

R1 = 10 Ω

C = 21mF

S

C = 120 μF

R = 100 Ω

i

Cx

+

E  20 V

i [mA]

16,4

t [ms]

25

C = 20 mF

uR

i

R = 500 (

U = 12 V

S

35

18

t [ms]

i [mA]

25

15

t [us]

i [mA]

C = 120 μF

i

R = 100 Ω

S

Cx

+

E = 20 V

i [mA]

t [ms]

16,4

25

S

R1 = 10 Ω

ic

+

R2 = 5 Ω

C = 2 μF

uc

E = 15 V

R1 = 80 Ω

S

U = 20 V

C = 50 uF

R3 = 200 Ω

R2 = 300 Ω

| τ | 2τ | 3τ | 4τ | 5τ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [ms] |
|  |  |  |  |  | [V] |

R1 = 1 k(

C = 10 uF

U = 100 V

S

R2 = 3 k(

12V

C

S

S

C

R

2V